## Slide 1: Progetto Informatica Industriale
Andrea Premate 829777

## Slide 2: Obiettivi
Riduzione rumore da immagine acustica
  -> filtro convoluzionale (maschera gaussiana)
Estrazione valori di interesse da immagine acustica
–> intensità e posizione picco di Bragg (post gaussian blur)
-> altezza e larghezza massima della zona di interesse(post gaussian blur e binarizzazione)

## Slide 3: Prototipo Matlab
1. Aggiunta di rumore gaussiano ad immagine di riferimento

## Slide 4: Prototipo Matlab
2. Applicazione filtro gaussiano e successivamente intensità e posizione picco di Bragg

## Slide 5: Prototipo Matlab
3. Binarizzazione e successivamente calcolo larghezza e altezza massima

## Slide 6: Sviluppo in VHDL
Riprodurre i punti 2 e 3 in VHDL, partendo dall’immagine col rumore
Tutti i componenti seguenti sono stati testati con relativi tb che utilizzano valori di prova derivanti da contatori o dai segnali di input (immagine e mask). Vedere codice.

## Slide 7: Componenti:
Moltiplica due std_logic_vector (unsigned)

## Slide 8: Componenti:
Moltiplicazione elemento per elemento di due matrici
Tipo ‘t_matrix’ e ‘t_matrix_result’ definiti in my_library

## Slide 9: Componenti:
Contatore utilizzato per i tb

## Slide 10: Componenti:
Somma i valori in una matrice e divide tale somma per la somma dei valori della maschera
Il pixel di output necessita di maggiore profondità:
  2*pixel_depth tiene conto di un solo valore risultato di una moltiplicazione
  Max_v_conv = ceil(2*log(c_mask_lenght)) tiene conto di tutte le somme della matrice.

## Slide 11: Esempio matrice 3x3: - 9 elementi - ad ogni somma serve 1 bit in più - l’altezza dell’albero è ceil(log(3^2)) -> ceil(2*log(3)) = 4

## Slide 12: Componenti:
Aggiunge all’immagine originale il padding di grandezza conforme alla grandezze della maschera
Se l’immagine di input ha lato l e la mask ha lato m(dispari) -> l + m – 1

## Slide 13: Componenti:
Calcola il pixel di output della convoluzione su una singola posizione

## Slide 14: Componenti:
Calcola la riga di output della convoluzione su una riga i dell’immagine

## Slide 15: Componenti:
Tiene in memoria una immagine e ne aggiorna una riga i passata in input

## Slide 16: Componenti:
Esegue l’intero task di convoluzione

## Slide 17: Componenti:
Calcola intensità e posizione del picco di Bragg

## Slide 18: Componenti:
Calcola intensità e posizione del picco di Bragg

## Slide 19: Componenti:
Binarizza l’immagine di input secondo un certo threshold

## Slide 20: Componenti:
Estrae larghezza e altezza massima del «cerchio» intorno al picco

## Slide 21: Componenti:
Esegue tutte le operazioni d’interesse

## Slide 22: Esempio funzionamento
Enable=1 -> attiva il calcolo fino alla fine (per ipotesi il segnale immagine in input deve rimanere lo stesso durante tutta la durata del calcolo, altrimenti si ottiene la prima immagine fino a una certa riga e poi la seconda da tale riga in poi)
Esempio: cambia un pixel di una riga già analizzata
calcolo
calcolo
Pixel [20,20] <= 255

## Slide 23: Esempio funzionamento
Enable=1 -> attiva il calcolo fino alla fine (per ipotesi il segnale immagine in input deve rimanere lo stesso durante tutta la durata del calcolo, altrimenti si ottiene la prima immagine fino a una certa riga e poi la seconda da tale riga in poi)
Esempio: cambia un pixel di una riga non ancora analizzata
calcolo
Pixel [250,250] <= 255

## Slide 24: Risultati (filtro gaussiano)
MATLAB VHDL

## Slide 25: Risultati (filtro gaussiano+binarizzazione)
MATLAB VHDL

## Slide 26: Risultati (valori di interesse)
Con filtro gaussiano Senza filtro gaussiano
 | VHDL | MATLAB
bin_threshold | 127 | 0.5 (da 0 a 1)
bragg_peak_value | 234 | 235
bragg_peak_i_index | 131 | 132
bragg_peak_j_index | 100 | 101
max_width_ellipsoid | 10 | 10
max_height_ellipsoid | 17 | 17
 | Originale | Originale + rumore
bin_threshold | 0.5 (da 0 a 1) | 0.5 (da 0 a 1)
bragg_peak_value | 255 | 255
bragg_peak_i_index | 135 | 132
bragg_peak_j_index | 99 | 101
max_width_ellipsoid | 9 | 11
max_height_ellipsoid | 15 | 21
Noise = 40*randn(DIM, DIM)

## Slide 27: Risultati (valori di interesse)
Con filtro gaussiano Senza filtro gaussiano
Noise = 100*randn(DIM, DIM)
 | Originale | Originale + rumore
bin_threshold | 0.5 (da 0 a 1) | 0.5 (da 0 a 1)
bragg_peak_value | 255 | 255
bragg_peak_i_index | 135 | 31
bragg_peak_j_index | 99 | 4
max_width_ellipsoid | 9 | 41
max_height_ellipsoid | 15 | 61
 | VHDL | MATLAB
bin_threshold | 127 | 0.5 (da 0 a 1)
bragg_peak_value | 239 | 240
bragg_peak_i_index | 131 | 132
bragg_peak_j_index | 100 | 101
max_width_ellipsoid | 11 | 12
max_height_ellipsoid | 27 | 27
max_width_ellipsoid | 11 | 12
max_height_ellipsoid | 22 | 22
max_width_ellipsoid | 9 | 13
max_height_ellipsoid | 15 | 19
Algoritmo componenti connesse